附件一

资格证明材料承诺函

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《询价邀请公告》[                        （项目名称），政府采购编号：            ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《询价邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

3、被人民法院纳入失信被执行人名单。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日    期：        年   月   日

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：提交参加                               （项目名称、政府采购编号）采购活动的资格证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明原件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件二

政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第5.1条 | 履行合同的时间、地点和方式 | 交货时间：签订合同后30日内交货安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：成交供应商将货物运至采购人指定地点，由成交供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。 |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 壹年全免保修。 |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 | 提供7×24小时的技术咨询服务，中标供应商在接到用户报修通知后24小时内响应，48小时到达用户现场予以维修。 |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 所有货物送达采购人指定地点，甲方组织相关人员验收，验收合格后支付合同总额的95%；余款5%作为质保金在验收合格一年后（货物无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等），凭成交供应商开具的增值税专票一次付清。 |
| 第14.2(5) 款 | 伴随服务 |  |
| 第20.2条 | 解决争议 的方式 | 诉讼（采购人所在地） |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 | 协商解决 |

附件三：

采购需求

- 采购项目名称 ：

长沙县长龙中心学校天华第二小学食堂厨房设施设备采购项目

二、技术参数要求：

厨房设施设备

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.八人位连体餐桌椅等 |  |  |  |  |
| 1 | 八座桌椅(圆凳） | 2000*1450*750 | 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、台面1.0mm； 3、底加垫16mm厚防潮板； 4、配不锈钢加强筋补固； 5、座椅优质不锈钢圆凳； 6、支架竖立管50*50*1.2mm不锈钢方管 | 80 | 套 |
| 2.厨具 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气单头大锅灶 | 1300*1350*1200 | 1.不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2.炉面不锈钢厚1.2mm； 3.侧板、背板不锈钢厚1.0mm； 4.炉体骨架∠40x3mm厚国标镀锌角钢； 5.面板与钢板中间垫防火保温隔热材料； 6.炉膛：采用全铸铁节能炉膛； 7.炉头：采用一体化节能燃气炉头； 8.炉脚：￠50无缝钢管外套不锈钢管； 9.配重型半自动摇摆水龙头。 10、在响应文件中提供所投产品燃气单头大锅灶的录入湖南省住房和城乡建设厅公布的本地区（长沙市）管道燃气燃烧器具气源适配性目录（有效期内）证明材料复印件。 | 1 | 台 |
| 2 | 燃气单头单尾炒炉 | 1100*1150*1200 | 1.不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2.炉面不锈钢厚1.2mm； 3.侧板、背板不锈钢厚1.0mm； 4.炉体骨架∠40x3mm厚国标镀锌角钢； 5.面板与钢板中间垫防火保温隔热材料； 6.炉膛：采用全铸铁节能炉膛； 7.炉头：采用一体化节能燃气炉头； 8.炉脚：￠50无缝钢管外套不锈钢管； 9.配重型半自动摇摆水龙头。 10、在响应文件中提供所投产品燃气单头单尾炒炉的录入湖南省住房和城乡建设厅公布的本地区（长沙市）管道燃气燃烧器具气源适配性目录（有效期内）证明材料复印件。 | 1 | 台 |
| 3 | 燃气可倾式汤锅 | 300L | 1.全不锈钢结构; 2.锅体采用加厚304不锈钢板模压成型； 3.锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便； 4.节能燃烧器； 5.加厚304不锈钢板模压锅体倾倒系统； 6.耐热保温装置等。 7、在响应文件中提供所投产品燃气可倾式汤锅的录入湖南省住房和城乡建设厅公布的本地区（长沙市）管道燃气燃烧器具气源适配性目录（有效期内）证明材料复印件。 | 1 | 台 |
| 4 | 燃气双门蒸饭柜 | 1405*980*1610 | 1.不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2.柜体不锈钢厚1.2mm； 3.侧板、背板不锈钢厚1.0mm； 4.炉体骨架∠40x3mm厚国标镀锌角钢； 5.浮球水箱，自动进水，防干烧； 6.炉头：采用节能型火排； 7.四脚配万向轮 8、在响应文件中提供所投产品燃气双门蒸饭柜的录入湖南省住房和城乡建设厅公布的本地区（长沙市）管道燃气燃烧器具气源适配性目录（有效期内）证明材料复印件。 | 1 | 台 |
| 3.厨房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音环保抽风柜 | 22寸 | 镀锌铁外壳,配猪笼式扇芯22" | 1 | 台 |
| 2 | 电机 | 7.5KW/380V | 配套产品 | 1 | 台 |
| 3 | 风机减震支架及吊架 | 配套 | 1、采用国标角铁及槽钢； 2、有效减少设备运行产生的噪音 | 1 | 套 |
| 4 | 风机启动保护装置 | 配套 | 1、磁力启动器； 2、ABB配件 | 1 | 套 |
| 5 | 不锈钢集烟管 | 500*500 | 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚0.9mm； | 36 | M² |
| 6 | 不锈钢排烟管 | 700*500(弯头按管道2倍计,三通按3倍计) | 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚0.9mm； | 50 | M² |
| 7 | 不锈钢排烟管 | 500*500(弯头按管道2倍计,三通按3倍计) | 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚0.9mm； | 20 | M² |
| 8 | 法兰紧固螺丝及密封胶 | 700*500 | 1、通体采用3.0MM厚优质角铁； 2、8*15螺栓 | 9 | 对 |
| 9 | 静电式油烟净化器 | Q=20000m³/h | 1、90%以上除油烟效率，高排型 2、技术领先的环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，节能高效 3、具有放电跳停，电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能。 | 1 | 台 |
| 10 | 净化器支架及吊架 | 配套 | 1、采用国标角铁及槽钢； 2、有效减少设备运行产生的噪音 | 1 | 套 |
| 11 | 帆布软接 | 配套 | 帆布皮革加钢丝 | 1 | 个 |
| 12 | 不锈钢接油盘 | 配套（抽风柜使用） | 通体采用0.9MM厚优质不锈钢贴塑磨砂板 | 2 | 个 |
| 13 | 不锈钢墙封板 | L8200 | 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚0.9mm； | 8.20 | 米 |
| 14 | 低噪音环保抽风柜 | 22寸 | 镀锌铁外壳,配猪笼式扇芯22" | 1 | 台 |
| 15 | 电机 | 7.5KW/380V | 配套产品 | 1 | 台 |
| 16 | 风机减震支架及吊架 | 配套 | 1、采用国标角铁及槽钢； 2、有效减少设备运行产生的噪音 | 1 | 套 |
| 17 | 风机启动保护装置 | 配套 | 1、磁力启动器； 2、ABB配件 | 1 | 套 |
| 18 | 法兰紧固螺丝及密封胶 | 500*500 | 1、通体采用3.0MM厚优质角铁； 2、8*15螺栓 | 5 | 对 |
| 19 | 帆布软接 | 配套 | 帆布皮革加钢丝 | 1 | 个 |
| 20 | 不锈钢接油盘 | 配套（抽风柜使用） | 通体采用0.9MM厚优质不锈钢贴塑磨砂板 | 1 | 个 |
| 21 | 四层存放架 | 1200*500*1550 | 1、支架：采用SUS304#38*38mm优质不锈钢方管，厚度1.2mm，配可调不锈钢子弹脚。 2、层板：采用SUS304#1.2mm不锈钢板激光切孔。 3、工艺要求：冲孔可沥水，产品表面及各连接口均无毛刺和尖角； | 7 | 台 |
| 22 | 洗手池 | 500*450*600 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚1.2mm； 3、围板不锈钢厚1.0mm； 4、用膨胀螺丝安装固定在墙上。 | 2 | 台 |
| 23 | 灭蝇灯 | 650*110*395 | 安装方式:壁挂式 功率：220V/0.04kw | 8 | 台 |
| 24 | 洗地龙头 | 400*400*180 | 1.低碳钢喷涂表面处理,配置全金属高压水枪。 2.耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度11M，管子耐压300PSI,可自动伸缩; 3.底座可多角度调节转盘位置; 4.黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口1/2内丝； 尺寸：400*400*180 | 2 | 台 |
| 25 | 砧板架 | 520*450*800 | 1、方管为优质SUS304#不锈钢方管 2、支架38*38*1.2mm优质不锈钢方管； 3、配可调不锈钢子弹脚. | 1 | 台 |
| 26 | 四门双机双温冰柜 | 1220*760*1810 | 制冷：直冷暗管式,环保无氟R314A制冷剂； 容量：860L； 冷藏：0℃~+10℃； 冷冻：-5℃~-18℃ ； 功率：0.54KW/220V | 1 | 台 |
| 27 | 挂墙式刀具消毒柜 | 400*150*620 | 安装方式:壁挂式 容量:20L以下 消毒温度:低温消毒（小于60摄氏度） 消毒方式:红外线 消毒时间:≥15min 功率：220V/36w | 1 | 台 |
| 28 | 单星拼台 | 300*1350*1200 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； | 4 | 台 |
| 29 | 运水烟罩 | 8200*1400*600 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.2mm； | 8.20 | 米 |
| 30 | 运水烟罩控制柜 | 600*560*1400 | 电压: 220V SPN：50Hz 功率: 2kw | 1 | 台 |
| 31 | 油网烟罩 | 8200*1200*550 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.2mm； | 8.20 | 米 |
| 32 | 塑料加厚单层托盘托板 | 1200*1000*140 | 1、平板九脚 2、塑料材质，特加厚； 3、全新料，8钢加强型； | 10 | 板 |
| 33 | 平板车 | 680*900*1000 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、下垫黑铁板2mm； 3、扶手直径38*38*1.5mm圆管； 4、下焊3寸脚轮。 | 1 | 台 |
| 34 | 紫外线杀菌灯 | 40W | 安装方式:壁挂式 功率：220V/0.04kw | 2 | 台 |
| 35 | 双门热风循环消毒柜 | 1260*600*1900 | 1、不锈钢拉丝外箱体、不锈钢内箱体； 2、消毒方式：热风循环； 3、消毒时间：60min，消毒温度130度； 4、功率：220V/4.4KW 5、容积：716L | 1 | 台 |
| 36 | 收碗车 | 570*930*930 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.2mm； 3、配万向轮； | 2 | 台 |
| 37 | 水龙头 |  |  | 20 | 个 |
| 38 | 高压移动洗地机 |  | 使用电源：220v接水源类型：自吸，水龙头用途类别：商用高压水管长度：10m以下 | 1 | 台 |
| 39 | 三层餐车 | 930*570*930 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.2mm； 3、配万向轮； | 2 | 台 |
| 40 | 连体洗手池 | 2400*550*950 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚1.2mm； 3、围板不锈钢厚1.0mm； 4、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 5、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚； | 2 | 台 |
| 41 | 高档实木餐桌椅 |  | 配12条实木凳子 | 1 | 套 |
| 4.食堂卖台等 |  |  |  |  |
| 1 | 卖台（四格保温售卖台） | 1800*700*800 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢1.2mm； 3、侧板及围板不锈钢1.0mm； 4、水胆采不锈钢1.2mm； 5、水胆侵水式不锈钢电热发热管； 6、采用恒温式控制、拔动式调校温度装置； 7、配可调不锈钢子弹脚； 8、功率：3KW/220V | 2 | 台 |
| 2 | 卖台（八格保温盛菜柜） | 1250*650*1600 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢1.2mm； 3、侧板及围板不锈钢1.0mm； 4、水胆采不锈钢1.2mm； 5、水胆侵水式不锈钢电热发热管； 6、采用恒温式控制、拔动式调校温度装置； 7、配可调不锈钢子弹脚； 8、功率：3KW/220V | 6 | 台 |
| 3 | 卖台（双层砧板工作台） | 900*700*800 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、U型加强力加强筋厚度1.0mm； 5、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配Φ38不锈钢可调子脚。 | 2 | 台 |
| 4 | 卖台（靠背单通打荷台） | 1500*760*950 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、门板及侧板不锈钢厚1.0mm； 5、U型加强力加强筋厚度1.0mm； 6、脚管为Φ50X1.5mm厚不锈钢管； 7、脚管下配Φ50不锈钢可调子脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 卖台（单星盆台） | 700*760*950 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度1.0mm 4、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 5、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚； 6、横撑Φ25X1.2mm厚不锈钢管. | 2 | 台 |
| 6 | 卖台（单星大盆台） | 1200*760*950 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度1.0mm 4、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 5、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚； 6、横撑Φ25X1.2mm厚不锈钢管. | 6 | 台 |
| 7 | 卖台（侧单星砧板台） | 1800*760*950 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面及星斗不锈钢厚1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度1.0mm 4、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 5、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚； 6、横撑Φ25X1.2mm厚不锈钢管. | 2 | 台 |
| 8 | 卖台（双层砧板工作台） | 1800*800*800 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、U型加强力加强筋厚度1.0mm； 5、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配Φ38不锈钢可调子脚。 | 4 | 台 |
| 9 | 卖台（靠背双层砧板工作台） | 1800*760*950 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、U型加强力加强筋厚度1.0mm； 5、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配Φ38不锈钢可调子脚。 | 1 | 台 |
| 10 | 卖台（双层砧板工作台） | 1500*800*800 | 1、不锈钢板为优质SUS304#不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、下层板不锈钢厚1.0mm； 4、U型加强力加强筋厚度1.0mm； 5、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配Φ38不锈钢可调子脚。 | 1 | 台 |
| 11 | 卖台（电磁双头煮面炉） | 1500*760*950 | 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、台面不锈钢厚1.2mm； 3、侧板不锈钢厚1.0mm； 4、脚管为Φ50X2mm承重脚； 5、台式一体机芯采用双模块电路技术设计，进口电器元件制作,功率/电压：2*5KW/380V 配活动式不锈钢汤桶2个。 6、在响应文件中提供所投产品卖台（电磁双头煮面炉）的工业和商用电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》（有效期内）复印件。 | 1 | 台 |

三、基本要求

1．产品运输、保险及保管

1.1 成交供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购单位指定地点。

1.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

1.3 成交供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内通知采购单位，以准备接货。

1.4 货物在交付采购单位前发生的风险均由中标供应商负责。

1.5 货物在规定的交付期限内由中标供应商送达采购单位指定的地点视为交付，成交供应商同时需通知采购单位货物已送达。

1.6成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.产品安装调试

2.1成交供应商负责完成本项目安装调试。

2.2成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.3项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

3.	项目验收

3.1 采购单位对成交供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.2 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购单位收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购单位。

3.3 采购单位对成交供应商提供的货物在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购单位的使用操作人员，并协助采购单位一起调试，直到符合技术要求，采购单位才做最终验收。

3.4项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.5验收由采购单位组织有关专业人员，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。

3.6项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

3.7验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

4.	质量保证

4.1成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，在交货验收时提供给采购人。

4.2项目质保期要求壹年全免保修。超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

4.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

5.	售后服务

5.1提供7×24小时的技术咨询服务，中标供应商在接到用户报修通知后12小时内响应，24小时到达用户现场予以维修。

5.2成交供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购单位有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按成交供应商逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购单位可单方面解除合同。

5.3在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第二次质量问题，成交供应商应予免费整体更换。

5.4培训：成交供应商应按采购人要求免费培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

四、其他要求与说明

1、交货时间及地点

1.1交货时间：签订合同后30日内交货安装完毕。

1.2交货地点：采购人指定地点。

2、结算方法

2.1付款人：长沙县长龙中心学校

2.2付款方式：所有货物送达采购人指定地点安装完毕，甲方组织相关人员验收，验收合格后支付合同总额的95%；余款5%作为质保金在验收合格一年后（货物无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等），凭成交供应商开具的增值税专票一次付清。质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，投标人应当提交其有效证明确保能履行承诺。

3、本项目采用费用包干方式建设，单价中包括所有产品的制作和成品的现场安装、税费等费用。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、投标人需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。