浏阳高新区部分交叉口交通设施完善工程采购

竞争性谈判邀请公告

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司的浏阳高新区部分交叉口交通设施完善工程采购（政府采购编号:GXCG-TP-20190603(025)）项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查，并参与竞争性谈判采购活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：浏阳高新区部分交叉口交通设施完善工程采购。

2、政府采购编号: GXCG-TP-20190603(025)。

3、采购项目标的、数量及预算：

| 品目号 | 标的名称 | 数量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A020905 | 浏阳高新区部分交叉口交通设施 完善工程 | 1批 | 804736.00 |

- 采购项目的主要需求及谈判可能实质性变动内容：竞争性谈判项目可能实质性变动内容

| 品目号 | 标的名称 | 标的主要需求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 技术 | 服务 | 合同条款 |
| A020905 | 浏阳高新区部分交叉口交通设施完善工程 | 详见附件 | 交货时间：30日历天 交货地点：甲方指定地点。 交货方式：交钥匙项目 | 合同付款方式：本项目分两次支付货款。第一次付款：货到经安装调试并验收合格后一个月内支付至合同总金额的50%；第二次付款：验收合格满一年后，支付剩余合同金额（不计利息且无质量问题、维修纠纷、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷）。 本项目采用总价包干方式建设，合同总价包含项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、土建、调试、验收等人工、管理等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。 |
| 竞争性谈判项目可能实质性变动内容 | 是（√） 否（ ） | 是（√） 否（ ） | 是（ √ ） 否（ ） |

二、供应商资质要求：

1、基本资格条件

投标人基本资格条件：投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；

1.7上年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件（公司成立时间不足一年的，提供银行资信证明）；

1.8依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

1.9法定代表人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位的社保证明（社保证明是指提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月）并附法定代表人身份证明原件；

1.10法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件；

1.11被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

1.12投标人特定资格条件：无。

1.13联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

注：前文所称前3个月是指2019年3月至2019年5月；前文所称上年度是指2017年度或2018年度。

三、供应商应提交的证明材料及说明

1、提交《资格证明材料承诺函》原件，（格式见附件1）；

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖公章；

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料复印件加盖公章；

4、法定代表人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位的社保证明（社保证明是指提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月）并附法定代表人身份证明原件；

5、上年度财务状况报告复印件加盖公章（公司成立时间不足一年的，提供银行资信证明）；

6、其他说明：提供的资格证明文件复印件或原件需加盖供应商单位公章。

四、资格审查证明材料的递交

1、按本邀请公告第二条和第三条规定提交证明材料及说明，资格审查证明材料应胶装装订成册并密封，一式叁份（一正二副），未按以上要求密封的资格审查证明材料，采购人有权拒绝接收。

2、资格审查证明材料的递交截止时间为2019年6月25日17时00分（北京时间）。

3、递交地点为浏阳市浏阳大道长城戎苑A栋202室。逾期送达的，不予受理。

五、确定邀请供应商

邀请符合相应资格条件的供应商都参与竞争性谈判采购活动。

六、公告期限：2019年6月18日17时至2019年6月21日17时止（3个工作日）。

七、联系方式

采 购 人：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

联 系 人：胡先生

电    话：15084954386

地    址：浏阳市永安镇永阳大道1号

采购代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司

联 系 人：邓玲

电    话：0731-83610218

地    址：浏阳市浏阳大道长城戎苑A栋202室

附件1

资格证明材料承诺函

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判邀请公告》[                        （项目名称），委托代理编号：            ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：      年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件3

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：提交参加                               （项目名称、采购代理机构编号）采购活动的资格证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1-2，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件4：主要采购需求：

| A：交通信号指示灯系统设备主要清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能交通信号控制机（智能） | 成套智能信号灯机及控制柜（交通信号灯、电子警察系统）； 2.成型后喷塑，板材厚度≥1.2mm；3.内含交通控制机设备；4.必须符合公安部《GB 25280-2016道路交通信号控制机》标准，具有“公安部交通安全产品质量监督检测中心”出具在有效期内的检测报告。32位ARM微处理器,44路以上信号灯组输出，24路车检接口，7寸彩色液晶显示和触摸操作，16个相位控制，20个时段设置，16种配时方案，具有感应控制、联网控制、联机控制、无线协调控制等功能， 5、控制器核心采用32位ARM微处理器，交通信号控制机应采用硬件单元化、软件模块化设计，主要模块包含：控制模块、通信模块、检测模块、信息处理模块等。能够提供一系列由简单到复杂的交通控制方式：黄闪控制、手动控制、定周期控制、多时段控制、特殊日控制、感应控制、无电缆联动、联机控制。6、详尽的中文日志信息记录功能，可全面了解信号机工作状态与故障原因。能够自动记录故障类型，并可查询或清除。信号灯组输出数：≥44路，每个通道最大负载能力为5A/220VAC，可检测每个通道的信号灯是否损坏。7、通信功能：至少具有1个RS232串行通讯接口、1个RS485和1个RJ45网口，路口信号机与上位计算控制机连接进行上传或下传数据信息。8、相位控制数：≥16个，控制配时方案：≥16种。9、配备彩色液晶触摸屏显示模块，显示屏和键盘可实时监控、管理、设置信号机运行状态。10、具有独立的黄闪器，在控制电源关断或控制出现严重故障时能够输出黄闪信号。11、具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。12、能够用无线或有线的方法，对相邻路口的交通信号机进行同步或相位差的协调控制，或者通过无线或有线通信方式进行指挥中心的集中控制与管理；13、具有GPS或北斗自动校时功能，时区可设置。14、确保与浏阳市智能交通控制平台无缝对接。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 成套智能信号灯机控制柜及基础 | 1.电控柜及基础 2.C25素砼垫层 3.预埋铁件制安 4.钢筋、模板制安 5.含柜体安装 6.土方开挖，人机配合挖土方 7.土方回填，人工回填 8. 材料：镀锌板，成型后喷塑，板材厚度≥1.2mm 具备排风、加热等自动控温功能,具备防雷击功能,主机柜内应安装过载、漏电、浪涌和短路保护装置 | 台 | 2.00 | 与电子警察机柜整合为一个标准柜，由甲方指定于路口合适位置安装 |
| 3 | 信号灯安装（箭头灯） | 1.机动车道信号灯安装 2.显示和信号设备安装、调试 3.按设计要求确定箭头灯 4.符合中华人民共和国《道路交通信号灯》（GB14887-2011）标准和中华人民共和国公共安全行业GA/T5 08-2004标准， 并通过“公安部交通安全产品质量监督检测中心”提供的检测报告（有效期内）。 5.额定功率：单灯额定功率≤15W；功率因数：≥0.95；额定电压：AC176～264V,50HZ；电源各极与壳体之间的泄漏电流: ≤0.02mA；电源适应性：基准轴上发光强度最大变化幅度≤1%；光源寿命：≥10万小时；可视角度：≥300 ；可视距离：≥400m 外壳防护等级：≥IP53 ；耐温：－40℃～+75℃ ；抗风压： 150Km/h；抗振动要求 符合GB14887的要求； | 套 | 10.00 |  |
|  | 信号灯安装（满屏灯） | 1.机动车道信号灯安装 2.显示和信号设备安装、调试 3.按设计要求确定满屏灯 4.符合中华人民共和国《道路交通信号灯》（GB14887-2011）标准和中华人民共和国公共安全行业GA/T5 08-2004标准， 并通过“公安部交通安全产品质量监督检测中心”提供的检测报告（有效期内）。 5.额定功率：单灯额定功率≤15W；功率因数：≥0.95；额定电压：AC176～264V,50HZ；电源各极与壳体之间的泄漏电流: ≤0.02mA；电源适应性：基准轴上发光强度最大变化幅度≤1%；光源寿命：≥10万小时；可视角度：≥300 ；可视距离：≥400m 外壳防护等级：≥IP53 ；耐温：－40℃～+75℃ ；抗风压： 150Km/h；抗振动要求 符合GB14887的要求； | 套 | 6.00 |  |
| 4 | 人行横道灯（双灯含基础） | 符合中华人民共和国《道路交通信号灯》（GB14887-2011）标准和中华人民共和国公共安全行业GA/T5 08-2004标准， 并通过“公安部交通安全产品质量监督检测中心”提供的检测报告（有效期内）。 额定功率：单灯额定功率≤12W；功率因数：≥0.95；额定电压：AC176～264V,50HZ；电源各极与壳体之间的泄漏电流: ≤0.02mA；电源适应性：基准轴上发光强度最大变化幅度≤1%；光源寿命：≥10万小时；可视角度：≥300 ；可视距离：≥300m；外壳防护等级：≥IP53 ；耐温：－40℃～+75℃ ；抗风压： 150Km/h；抗振动要求符合GB14887的要求；立杆￠89*4.5*3000； 人工挖填土方;C25钢筋混凝土基础,地脚螺栓;具体做法详见设计图纸，品牌质量达到交警支队验收标准 | 组 | 8 |  |
| 5 | 双色倒计时 | 符合中华人民共和国GA/T508-2004标准，并通过“公安部交通安全产品质量监督检测中心”提供的检测报告。 额定功率：≤30 W ；额定电压：AC176～264V,50HZ ；发光强度：≥4000cd/㎡ ； 色度：红625nm，绿505nm； 光源寿命：≥10万小时；可视角度：≥300 ；可视距离：≥300m ；外壳防护等级：≥IP53 ；耐温：－40℃～+75℃ ；湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93％±2％；恒定温热试验后的绝缘电阻：＞55MΩ ；介电强度：耐压1500VAC ；防尘：符合GB14887-2003标准 ；抗冲击、振动：可经受各种交通工具正常运行情况下所产生的冲击及震动；抗风压：145km/h； | 面 | 8 |  |
| B：视屏监控系统设备主要清单 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 前端硬盘录像机 | 支持2路HD-TVI输入，2路HD-TVI环通输出，12路IPC接入，同时具备CVBS视频输出与LCD显示功能。 嵌入式、无风扇设计，内置4个SATA接口硬盘，单个SATA接口最大可支持6TB监控级专用硬盘，支持图片存储和录像存储的空间配额设置。 支持对任意四个视频通道进行视频画面拼接，可支持模拟通道和数字通道混合拼接 可支持HEVC(H.265)编码，实现较低码率传输高清视频功能 支持LCD显示系统时间、设备内部温度、硬盘状态信息 支持CVBS输出，方便接入BNC接口显示设备 支持12V、5V对外供电输出，便于给外置硬盘等设备供电 易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 低功耗设计，发热量小，工作温度-40℃~+70℃ 支持GPS校时、区间测速功能 Web操作，完善的SDK支持 | 台 | 2 | 含监控版4T硬盘2个 |
| 2 | 200万高清网络球机 | 高清、200W像素以上，一体化球机 图像传感器 CMOS 变焦速度 1/2.8"；可编程的变焦速度 视频格式 支持1080P、D1、CIF、QCI等视频格式，可同时输出主从双码流。 监控范围 水平360°无限制旋转，无监视盲区 扫描速度 扫描速度0.1-240°/ 秒可编程设置 预置位速度 水平300°/秒，垂直240°/秒 预置位256个 最低照度 0.025lux (彩色)，0.0025lux (黑白) 自动巡航 支持 防护等级 IP66 接口 100M以太网自适应电口，适应各种网络环境接入 其他 红外夜视功能 确保与浏阳市智能交通控制平台无缝对接。 提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 电源防雷保护设备 | 标称放电电流：5KA； 响应时间 ：1n（s）；最大操作电压： 220V 最大放电电流：10KA；温度范围： -40℃至+80℃ ； | 个 | 2 |  |
| 4 | 光数据收发器 | 传输距离 单模:20km； 端口： 一个RJ45口；连接STP/UTP5类双绞线 一个光纤口：单模: SC/FC (9/125μm)；延时 存贮转发：9.6us，直通：0.9us；误码率 <19-9； MTBF 100,000小时；LED指示灯 PWR (电源)： FX LINK/ACT (光纤连通/动作)电源 DC5V 1A ，USB 5V； | 对 | 2 |  |
| 5 | 接入式交换机 | 8个RJ45 以太网口，工业超薄非网管型以太网交换机； 支持IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式； 支持10/100M，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应功能； 支持广播风暴屏蔽功能； 冗余24VDC（12～48VDC）电源输入，内置过流保； 温度：-40~+85℃； | 台 | 2 |  |
| 6 | 网络防雷器 | 标准电压：电源24V DC； 网络信号线路5V DC；标准放电电流：电源5KA 网络信号线路3KA；最大放电电流：电源10KA； | 个 | 2 |  |
| 7 | 端机箱 | 380*480*1000（不锈钢） | 个 | 4 |  |
| 8 | 电缆井 | 500mm×500mm×600mm | 个 | 8 |  |
| 9 | 网线 | 1.CAT6E网线制作与安装; | m | 600.00 |  |
| 10 | 控制线 | 1、聚氯乙烯绝缘连接软电线 2、型号：RVV 4*2.5 | m | 1500.00 |  |
|  |  | 1、聚氯乙烯绝缘连接软电线 2、型号：RVV 3*2.5 | m | 1500.00 |  |
| 11 | 摄像机电源线 | 1、聚氯乙烯绝缘连接软电线 2、型号：RVV 2*2.5 | m | 600.00 |  |
| 12 | 倒计时电源电缆（485通信线） | 1、聚氯乙烯绝缘连接软电线 2、型号：RVV 2*1.5 | m | 1000.00 |  |
| C：交通标志牌及标线 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热熔普通标线及箭头标线 | 1.材料品种：反光环保材料 2.底漆、热熔涂料、反光玻璃珠按标准 3.厚度：1.5mm 4.含设计所有内容 | m2 | 1600.00 |  |
| 2 | 热熔减速标线 | 1.材料品种：反光环保材料 2.底漆、热熔涂料、反光玻璃珠按标准 3.厚度：1.2cm 4.含设计所有内容 | m2 | 520.00 |  |
| 3 | 单悬臂标志4300*1950mm（双面板） | 1.单悬臂指路标志4300*1950mm（双面板） 2.标志基础设计图（三） 3.含设计所有内容 4.土方开挖、外运5KM，人机配合 5.现浇C25砼基础 6.钢筋、预埋铁件制安 7.模板制安 8.钢构件制作、运输、安装 9.铝合金板制安及钻石级反光膜 10.人工土方回填 | 套 | 2.00 |  |
| 4 | 单柱式标志牌（单柱-△90+102*40式） | 1.单柱式标志牌（T型交叉口标志牌） 2.含设计所有内容 3.人工开挖、回填基坑土方,余土外运1km 4.现浇C25砼基础（商品砼） 5.钢筋、预埋铁件制安 6.模板制安 7.Φ89*4.5*3200立柱制安(镀锌); 8.钢构件制作、运输、安装 9.三角L-900mm*3mm+1020m*40mm*3mm厚铝合金板制安及钻石级反光膜 10.人工土方回填 | 套 | 42.00 |  |
| 5 | 单柱式标志牌（单柱-△90） | 1.单柱式标志牌（减速让行牌） 2.含设计所有内容 3.人工开挖、回填基坑土方,余土外运1km 4.现浇C25砼基础（商品砼） 5.钢筋、预埋铁件制安 6.模板制安 7.Φ89*4.5*3200立柱制安(镀锌); 8.钢构件制作、运输、安装 9.三角L-900mm*3mm厚铝合金板制安及钻石级反光膜 10.人工土方回填 | 套 | 21.00 |  |
| 6 | 学校路口让行牌（单柱-△90+102*40式） | 1.单柱式标志牌（T型交叉口标志牌） 2.含设计所有内容 3.人工开挖、回填基坑土方,余土外运1km 4.C25砼基础（商品砼） 5.钢筋、预埋铁件制安 6.模板制安 7.Φ140*4.5*3800立柱制安(镀锌); 8.钢构件制作、运输、安装 9.1200m*2000mm*3mm厚铝合金板制安及钻石级反光膜 10.人工土方回填 | 套 | 3.00 |  |
| 7 | 太阳能爆闪灯 | 1.太阳能爆闪灯 2.双格，安装于单柱式指示牌顶端 | 套 | 66.00 |  |
| D：信号灯及监控设施 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 悬臂式信号灯杆（5米杆，含立杆、基础） | 1.交通信号灯杆设计图（L-5m） 2.含设计所有内容 3.土方开挖，人机配合 4.现浇C25砼基础（商品砼） 5.钢筋、预埋铁件制安 6.模板制安 7.钢构件制作、运输、安装 8.八方锥立杆采用：6800*8mm 9.八方锥悬臂采用：5000*6mm 10.人工土方回填 11.机动车道信号灯安装 12.显示和信号设备安装、调试 13.按设计要求确定箭头灯、满屏灯 | 套 | 2.00 |  |
| 2 | 悬臂式信号灯杆（7米杆，含立杆、基础） | 1.交通信号灯杆设计图（L-7m，双灯） 2.含设计所有内容 3.土方开挖，人机配合 4.现浇C25砼基础（商品砼） 5.钢筋、预埋铁件制安 6.模板制安 7.钢构件制作、运输、安装 8.八方锥立杆采用：6800*8mm 9.八方锥悬臂采用：7000*6mm 10.人工土方回填 11.机动车道信号灯安装 12.显示和信号设备安装、调试 13.按设计要求确定箭头灯、满屏灯 | 套 | 4.00 |  |
| 3 | 悬臂式信号灯杆（10.5米杆，含立杆、基础） | 1.交通信号灯杆设计图（L-10.5m，三灯） 2.含设计所有内容 3.土方开挖，人机配合 4.现浇C25砼基础（商品砼） 5.钢筋、预埋铁件制安 6.模板制安 7.钢构件制作、运输、安装 8.八方锥立杆采用：6800*8mm 9.八方锥悬臂采用：10500*6mm 10.人工土方回填 11.不含信号灯 | 套 | 2.00 |  |
| 4 | 附着式电视监控立杆 | 1.附着式电视监控设计图 2.Φ60*4*1000立柱制安(镀锌) 3.Φ60*4*850横梁制安(镀锌) 4.钢构件制作、运输、安装 5.不含监控设备 | 套 | 6.00 |  |
| 5 | 电控井 | 1.砖砌电控井1200*1200*1600mm 3.C25井基 4.MU10红砖 M10水泥砂浆砌筑 5.1：2水泥砂浆内外侧均抹面 6.C25井圈 7.钢筋、模板制安 8.700*700铸铁工井盖 9.土方开挖，人机配合挖土方 10.土方回填，人工回填 11.含设计所有内容 | 座 | 10.00 |  |
| E：土建工程 |
| 1 | 红绿灯路口管线定向钻管（含2孔PE管）土方段 | 1、红绿灯路口管线定向钻拉管 2、2孔^110 PE管 3、钻孔并包含扩孔全部费用 4、土方钻孔类别综合考虑 | m | 100.00 |  |
| 2 | 红绿灯路口管线定向钻管（含2孔PE管）石方段 | 1、红绿灯路口管线定向钻拉管 2、2孔^110 PE管 3、钻孔并包含扩孔全部费用 4、石方钻孔类别综合考虑 | m | 100.00 |  |
| 3 | 拆除人行道 | 1、人工拆除人行道麻石板 2、保证60%原人行道板利用率 | m2 | 200.00 |  |
| 4 | 拆除砼基层 | 1、拆除人行道砼基层（15cm厚） 2、废渣成堆 | m2 | 200.00 |  |
| 5 | 拆除碎石垫层 | 1、拆除碎石垫层（10cm厚） 2、废渣成堆 | m2 | 200.00 |  |
| 6 | 余方弃置外运废渣1km | 1.余方弃置废渣挖渣并外运; 2.运距：1km; | m3 | 50.00 |  |
| 7 | 余方弃置废渣每增运1km | 1.余方弃置废渣挖渣并外运; 2.运距：每增（减）运1km | m3 | 200.00 |  |
| 8 | 人行道碎石底层 | 1.10cm厚级配碎石垫层; | m2 | 100.00 |  |
| 9 | 人行道垫层 | 1.15cm厚C20商品砼垫层; 2.综合运距 | m2 | 100.00 |  |
| 10 | 人行道块料铺设（利旧） | 1.块料品种、规格: 2.5cm厚芝麻灰花岗岩火烧板(利旧） 2.3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层; | m2 | 60.00 |  |
| 11 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格: 2.5cm厚芝麻灰花岗岩火烧板 2.3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层; | m2 | 40.00 |  |
| 12 | 人行道沉降缝 | 1.基层砼每隔10~15m设伸缩缝一道，缝宽1.5cm，缝用沥青软木板填塞 | m2 | 1.20 |  |
| 投标人认为还要发生的其他费用 | 设计方案和项目清单考虑不周的，投标人可在此项增加项目清单，中标后不再增加任何费用 | 项 |  |  |
| 注：1.供应商须对上述项目清单进行明细报价； 总投标报价不得超过采购项目预算，否则作为无效投标处理； 本项目采用总价包干方式建设，合同总价包含项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、土建、调试、验收等人工、管理等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。 |