采购需求

- 采购项目名称：

长沙市雨花区教育局保开学黑板采购项目

- 参数与要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能推拉书写板 | 1、整体外框尺寸3800*1380mm； 2、面板、背板：面板要求采用厚度≥0.3mm镀锌钢板，石英砂黑板专用烤漆，颜色墨绿色，要求表面细致光洁，书写流畅，背板要求采用厚度≥0.2mm镀锌钢板， 3、黑板外框：银白色磨砂铝材，耐腐蚀、耐磨性要求达到GB5237-2008《铝合金建筑型材》标准，书写板四角与外框四角要求采用ABS工程防爆塑料； 4、触摸电视一体机（或电子白板一体机）：触摸电视一体机（或电子白板一体机）位置可根据采购人要求定制居中、居左、居右； 5、活动书写板：外滑轨同平面安装两块同尺寸活动书写板，活动书写板可双侧滑动露出触摸电视一体机（或电子白板一体机），推到居中位置时能遮住触摸电视一体机（或电子白板一体机），有锁定装置；且锁及锁片必须是隐藏于书写板边塑料角内，不外露。 6、滑道与书写板边框铝材厚度：滑道铝材壁厚≥2mm,宽度≥155 mm整块无拼接，书写板边框铝材壁厚度≥1.2 mm，活动板相邻边应采用与板面同色的小边结构，正面宽度≤14mm，壁厚度≥1.2 mm； 7、其他：滑轮要求使用车式不锈钢消音轮，与书写板的连接方式具有双保险；组合式书写板与触摸电视一体机（或电子白板一体机）能自由拆卸，分开安装；推拉书写板能与所有常规型号的电子白板、触摸电视一体机、电子白板一体机等多媒体设备通用；无须拆除黑板外框即可直接更换配件或活动板。 | 186 |  |
| 2 | 组合式推拉书写板 | 外框尺寸：4000*1200mm； 结构：双层结构，由四块书写板组成，内层两侧两块固定书写板表面与一体机平行，一体机置于整体结构中央，外层设两块左右滑动的书写板； 面板、背板：面板要求厚度≥0.3mm的镀锌钢板，喷涂石英砂黑板专用烤漆，颜色墨绿色，要求表面细致光洁，书写流畅；板面与衬板粘贴应采用黑板专用胶漆，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》；背板应采用厚度≥0.2mm镀锌钢板，要求板面平整，镀层牢固，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB 2518-88《连续热镀锌薄钢板和钢带》； 书写板边框：采用≥49*30mm磨砂电泳铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008《铝合金建筑型材》标准； 外框滑轨：采用113×70mm 壁厚≥1.2mm双轨道磨砂电泳香槟铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008《铝合金建筑型材》标准；外滑轨应设计加强筋，还应具有卡不同厚度的电子白板的功能； 包角材料：应采用ABS工程塑料注塑，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 其他：每块移动书写板采用四组滑轮定位，滑轮数目≥20个，上下均匀安装；外框左右两边应设有滑动缓冲胶垫；具备书写板在滑动中将落入轨道的粉尘扫入粉尘盒内的功能；支持一体机自由装卸，无需拆动书写板的任何配件即可取出一体机。 | 8 |  |
| 3 | 组合式推拉书写板（白板） | 外框尺寸：4000*1200mm； 结构：双层结构，由四块书写板组成，内层两侧两块固定书写板表面与一体机平行，一体机置于整体结构中央，外层设两块左右滑动的书写板； 面板、背板：采用厚度为≥0.3mm乳白色亚光彩涂板，要求表面细致光洁，书写流畅，不反光；背板应采用厚度≥0.2mm镀锌钢板，要求板面平整，镀层牢固，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB 2518-88《连续热镀锌薄钢板和钢带》； 书写板边框：采用≥49*30mm磨砂电泳铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008《铝合金建筑型材》标准； 外框滑轨：采用113×70mm壁厚≥1.2mm双轨道磨砂电泳铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008《铝合金建筑型材》标准；外滑轨应设计加强筋，还应具有卡不同厚度的电子白板的功能； 包角材料：应采用ABS工程塑料注塑，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》； 其他：每块移动书写板采用四组滑轮定位，滑轮数目≥20个，上下均匀安装；外框左右两边应设有滑动缓冲胶垫；具备书写板在滑动中将落入轨道的粉尘扫入粉尘盒内的功能；支持一体机自由装卸，无需拆动书写板的任何配件即可取出一体机。 | 8 |  |
| 4 | 固定黑板 | 外框尺寸：3600*1000mm；面板采用厚度为≥0.3mm镀锌钢板，喷涂石英砂黑板专用烤漆，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅；内芯材料应采用高强度消音板，要求面层平整，无折痕，不变形，吸音强；背板应采用厚度≥0.2mm的镀锌板，要求板面平整，镀层牢固；板面与衬板粘贴应采用黑板专用胶漆，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》；边框采用磨砂电泳铝型材；包角材料应采用ABS工程塑料注塑，无尖角毛刺；隐形安装、没有外露的挂接件。 | 24 |  |
| 5 | 翻转板 | 外框尺寸：2000*1000mm；面板采用厚度为≥0.3mm镀锌钢板，喷涂石英砂黑板专用烤漆，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅；夹层采用厚≥19mm、密度≥18kg/m3的聚苯乙烯泡沫，要求面层平整，无折痕，不变形；胶粘材料采用黑板专用粘胶漆；四角：采用ABS工程防爆塑料一次成型，圆角，无尖角毛刺；黑板边框采用壁厚≥1.2mm铝型材；支架采用直径为壁厚≥1.2mm的304国标不锈钢圆管，不锈钢架管内加配重材料。 | 4 |  |
| 6 | 软木板 | 外框尺寸：3600*1000mm；板面结构层数要求≥6层；胶粘材料采用黑板专用粘胶漆；边框材料采用磨砂电泳铝型材，不变形、不反光、抗腐蚀；四角：采用ABS工程防爆塑料一次成型，圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 173 |  |
| 备注： 1.投标人提供所投产品省级或以上检测机构出具的甲醛释放含量检测报告复印件，原件核查； 2.投标人须提供以下样品：（材质须与招标文件中技术参数一致） ①多功能书写板一套（含框边角）：600mm×400mm； ②滑轨及书写板边框铝材：长400mm； ③聚苯乙烯泡沫一块：200mm×200mm； ④镀锌钢板一块：200mm×200mm； ⑤软木板一块：200mm×200mm； ⑥ABS工程防爆塑料一块； ⑦书写板锁一个； ⑧滑轮：车式不锈钢消音轮一个。 |

- 项目建设要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1	中标人负责产品到交货地点的全部运输、卸货、安装、调试，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装、运输、安装以及调试不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

1.2	中标人负责产品在交货签收前的保管。

1.3	中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.4   中标人在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点安装调试完毕，经采购人现场验收合格后统一签收，现场卸货由中标人承担。

2.	项目实施

2.1   项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料和配件，包括产品资料、说明书、技术文档、施工图纸、附件和配件等，移交采购人。

3.	验收

3.1   本项目按照政府采购项目简易程序进行验收。

3.2	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4	项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.5   项目验收时，成交人必须保证产品满足采购人的要求。

4.	质量保证

4.1	中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2	项目整体质保期要求一年，按国家三包政策执行。

4.3	质保期从验收合格后开始计算。质保期服装质量问题免费上门服务。

5.	售后服务

5.1   提供7×24小时的咨询服务。

5.2	  质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或护理。

- 其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	交货时间：签订合同后15日内交货采购人指定地点。

1.2	交货地点：采购人指定地点。

2．	结算方法

2.1   付款人：长沙市雨花区教育局（国库集中支付）

2.2   付款方式：货到验收后付至合同金额的95%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）付清余款。

2.3本项目采用费用包干方式建设，交钥匙工程，供应商应根据项目要求，详细列明项目所需的乐器数量及详细参数，通过验收、质保期免费更换等所有人和财务、税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。