附件：

采购需求

一、采购项目名称：金源公司地上消防栓2020、2021年度采购

二、设备清单数量及规格型号

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 产品高度及重量 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 控制合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地上消火栓 | SS100/65-1.6X | H≥0.9m M≥50Kg | 个 | 800 | 950 | 760000 | 不含法兰弯管 |
| 2 | 地上消火栓 | SS150/80-1.6X | H≥0.9m M≥75Kg | 个 | 70 | 1950 | 136500 | 不含法兰弯管 |
| 控制总价 |  |  |  |  |  | 896500 |  |

注：1、供应商报价时其对应采购项目的投标报价单价不得超过采购人设置的采购项目单价，否则作无效投标处理。

2、以上报价含货物所有包含的货物原价、运输费及运输损耗、装卸费、采购及保险费、管理费、13%税金和利润等其他所有费用。

3、以上数量仅作为竞争性谈判年度预估用量，具体单品采购数量以甲方采购需求订单为准并按实结算，履行合同总价将控制在投标总价以内，当履行合同总价超过投标总价或合同期满，合同即终止，招标人将重新招标。

三、技术参数要求：

1、产品执行标准

《室外消火栓》GB 4452—2011

本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合有关国际、国家、行业等最新版本的标准和本招标文件技术要求的优质产品。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。对国家有关安全、环保、卫生等强制性标准，必须满足要求。本技术文件未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

2、 技术要求

2．1 材料

2．1．1  消火栓的栓体、阀体、采用力学性能不低于灰铸铁HT200的金属材料（壁厚最薄处不低于7mm）。其力学性能应符合GB9439或相应标准的规定。

2．1．2  消火栓的三个出水口接口应用304不锈钢，阀座、阀杆螺母应用铸造铜合金，其性能应符合GB 1176规定。

2．1．3  消火栓的阀杆采用35#低碳钢制成，表面应镀铬，或性能不低于镀铬的其他表面处理方法。并应符合相应标准的规定。

2．1．4  栓盖、大小出水口盖帽采用球墨铸铁，强度和密封性能好。

2．2   外观质量

2．2．1  消火栓的铸铁件或球墨铸铁件内外表面进行喷砂处理，内腔涂防锈漆，表面应光滑，涂防锈漆后露出地上部分外表部分涂丙烯酸防锈漆后再涂丙烯酸防紫外线大红漆，地下部分及标志涂L01-6黑色沥青漆，漆膜色泽应均匀、无龟裂、无明显的划痕和碰伤。

2．2．2  消火栓的铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。

2．2．3 在本体上处清晰铸出型号、规格、商标。

2．3主要规格性能参数

| 规格型号 | 外形尺寸及重量 （不含弯管） | 进水口 | 出水口 | 开启高度 | 公称压力 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 连接形式 | 口径 |  |  |  |
| SS100/65-1.6 | H≥0.9m M≥50Kg | 法兰联接 | 100mm | KWS65接口2个和100mm出水嘴1个 | 大于50 mm | 1.6 |
| SS150/80 | H≥0.9m M≥75Kg | 法兰联接 | 150mm | KWS80接口2个和150mm出水嘴1个 | 大于50 mm | 1.6 |

三、  报价范围

3.1谈判文件项目清单中的货物及货物的运输费及运输损耗、装卸费、保险费、管理费、13%税金和利润等其他所有费用。

四、产品运输、保险及保管

4.1	成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，由于搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

4.2	成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

五、  验收标准和方法

5.1	按照长财采购[2016]6号关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2   项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.3   验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

六、售后服务要求

6.1、故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

6.2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在四十八小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

七、质量保证

7.1	成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

7.2   本项目整体质保期要求贰年。超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供

7.3	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备的维护等要求免费上门服务。

7.4   提供所投产品的售后服务承诺函。

# 八、 其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	交货时间：分批次供货，具体以采购人发出的订单为准。

1.2	交货地点：采购人指定地点

2．	结算及付款方式

2.1	支付方式：浏阳金源市政工程有限公司。

2.2	付款方式：合同签订后，乙方按甲方要求将货物按时按量送达甲方指定地点，每批货物经检验合格通过办理入库手续后，以甲方指定签收人和乙方指定送货人共同签字的签收单数量和合同含税单价（签收单据必须有乙方单位的公章）为依据按季度结算，结算后一个月内甲方凭乙方开具的增值税专用发票支付给乙方到货金额的60%。安装完成验收合格满3个月（到货满6个月）甲方对所供货物质量无异议20日内，凭供货双方对账清单及增值税专用发票支付至到货货款结算总额的95%，其余5%为质保金，质保期（2年）满后无质量问题，予以无息付清。

3． 本采购采用费用包干方式，产品运输保险保管、验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在合同履行中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

4. 投标人具有ISO质量体系认证、环保体系认证、健康体系认证证书，且在有效期内。否则响应无效。

5．关于样品的特别说明

（1）本项目要求中标人在签订合同前提交供货样品，须按本招标文件“技术规格、参数与要求”及采购产品清单中的内容，提供采购清单中每项货物的供货样品。供货样品由采购人封存，作为收货验收时的对照。

2、供货样品的技术参数不满足招标文件“第四章 技术规格、参数与要求”的技术要求或样品质量明显低劣而导致采购人不能接受的，采购人有权拒绝签收，中标人应当无条件更换，以使得采购人满意为止，中标人始终不能提供符合要求的样品，采购人经项目原批准部门同意，可以取消中标人的资格，按候选人顺序确定中标人，如果中标候选人均不能满足要求，采购人报项目原批准部门批准后，重新另行采购。投标文件中应对提供供货样品进行回应。